Norma EN954-1 określa ogólne kategorie bezpieczeństwa:

| Kategoria | Wymagania | Reakcja systemu | Rodzaj bezpieczeństwa |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Części systemu sterującego związanego z bezpieczeństwem muszą być skonstruowane, dobierane i składane zgodnie z właściwymi standardami, aby spełnić wymagania niezawodności. | W przypadku wystąpienia błędu istnieje ryzyko utraty funkcji bezpieczeństwa. Niektóre usterki nie są wykrywane. | Bezpieczeństwo komponentów |
| 1 | Takie same zasady jak w kategorii B wraz z koniecznością stosowania sprawdzonych komponentów i zasad bezpieczeństwa. | Tak jak w kategorii B, ale z szerszym marginesem niezawodności funkcji związanej z bezpieczeństwem. | Bezpieczeństwo systemów |
| 2 | Takie same zasady jak w kategorii B wraz z koniecznością stosowania sprawdzonych komponentów i zasad bezpieczeństwa. System sterujący w kategorii 2 musi kontrolować funkcje bezpieczeństwa w odpowiednich interwałach czasowych (np. przed każdym nowym uruchomieniem maszyny). | W przypadku wystąpienia błędu w interwale międzykontrolnym może nastąpić utrata funkcji bezpieczeństwa. Usterka wykrywana jest podczas kontroli. |  |
| 3 | Takie same zasady jak w kategorii B wraz z koniecznością stosowania sprawdzonych komponentów i zasad bezpieczeństwa. Pojedyncza usterka w układzie sterującym nie może prowadzić do utraty funkcji bezpieczeństwa. O ile jest to możliwe należy pojedynczą usterkę wykrywać przy pomocy sprawdzonych metod. | W razie powstania usterki istnieją w dalszym ciągu funkcje bezpieczeństwa. Niektóre, ale nie wszystkie usterki będą wykrywane. Akumulacja usterek może doprowadzić do utraty funkcji bezpieczeństwa. |  |
| 4 | Takie same zasady jak w kategorii B wraz z koniecznością stosowania sprawdzonych komponentów i zasad bezpieczeństwa. System sterujący musi być skonstruowany w następujący sposób: a) pojedyncza usterka w układzie sterującym nie może prowadzić do utraty funkcji bezpieczeństwa, oraz b) jeśli jest to możliwe, pojedyncza usterka winna być wykrywana przed lub podczas następnej kontroli bezpieczeństwa, lub c) jeśli konstrukcja wg b) nie jest możliwa, akumulacja usterek nie może prowadzić do utraty funkcji bezpieczeństwa. | W razie powstania jednej lub wielu usterek funkcja bezpieczeństwa zostaje zachowana. Usterki muszą być wykrywane w takim czasie, aby nie utracić funkcji bezpieczeństwa. |  |